TST2S2
TP de Physique n°3 :
Ecoulement des liquides : débit et vitesse

---
I. Définition du débit
Formule : D = V / t
V est le volume de liquide en m3
t est le temps en s
D est le débit volumique en m3.s-1

---
I. Débit et vitesse d'écoulement
1. Protocole expérimental :
Remplir la burette avec de l'eau du robinet au-delà du zéro.
Ouvrir complètement le robinet et laisser la burette se vider dans un bécher.
Déclencher le chronomètre lorsque le niveau du liquide passe par 0 ; l'arrêter lorsque le niveau du liquide passe par 5 mL.
On a ainsi chronométré le temps t pour qu'un volume V = 5mL s'écoule. On peut donc calculer le débit à l'aide de la formule précédente.
Remarque : on peut faire l'expérience plusieurs fois et prendre la valeur moyenne de t.

---
2. Débit en mL/s :
Mesures : pour V = 5 mL, on a mesuré : t = 3,5s.
Calcul : D = 5 / 3,5 = 1,4 mL/s.
Le débit de l'eau dans la burette vaut 1,4 mL.s-1.

---
3. Débit en m3/s :
Mesures : pour V = 5 mL, on a mesuré : t = 3,5s.
Conversions :
V = 5 mL = 5. 10-3 L = 5.10-3.10-3 m3 = 5.10-6 m3
Calcul : D = 5.10-6 / 3,5 = 1,4.10-6 m3/s.
Le débit de l'eau dans la burette vaut 1,4.10-6 m3.s-1.

---
4. Protocole expérimental :
On sait qu'il faut un temps t = 3,5s pour que le liquide s'écoule de la graduation 0 mL à la graduation 5mL.
On mesure avec une règle la distance d entre ces deux graduations.
On peut ensuite calculer la vitesse à l'aide de la relation: v = d /t

---
5. Calcul de la vitesse :
Mesures : d = 6,4 cm = 6,4.10-2 m pour t = 3,4 s.
Calcul : v = 6,4.10-2 / 3,4 = 1,9.10-2 m.s-1
La vitesse d'écoulement du liquide dans le tube gradué de la burette vaut 1,9.10-2 m.s-1.

---
6. Calcul de la section du tube gradué :
Formule : D = v.S
Donc : S = D / v
Avec : vitesse : v = 1,9.10-2 m.s-1
débit : D = 1,4.10-6 m3.s-1
Calcul : S = (1,4.10-6 ) / (1,9.10-2) = 7,4.10-5m2
La surface du tube gradué de la burette vaut 7,4.10-5m2.

---
7. Cohérence du résultat de la surface :
Conversion :
S = 7,4.10-5m2 = (7,4.10-5)/ (10-4)cm2 =7,4.10-1 cm2	= 0,74 cm2
La surface du liquide dans la burette occupe moins d'un cm2 ( moins qu'un carré de côté 1cm) ; le résultat obtenu est donc cohérent avec la taille de la burette.

---
8. Vitesse en sortie de la burette
Formule : D = v.S
Lors de l'écoulement, le débit est le même en haut et en bas de la burette.
Mais, en bas de la burette, la section est plus petite que dans le tube gradué. Par conséquent, il faut que la vitesse y soit plus élevée.

---
III. Comparaison de l'écoulement de deux liquides.
1. Débit D' :
Mesures : pour V = 5 mL, on a mesuré : t = 7,8 s.
Calcul : D' = 5 / 7,8 = 0,64 mL/s.
Le débit de la solution de glycérol dans la burette vaut 0,64 mL.s-1.

---
2. Comparaison entre D et D' :
Pour l'eau : D = 1,4 mL.s-1
Pour la solution de glycérol : D' = = 0,64 mLs-1
D / D' = 1,4 / 0,64 = 2,2
Le débit de l'eau est plus de deux fois plus grand que celui de la solution de glycéro.l

---
3. Conclusion :
Pour une même canalisation, le débit dépend de la nature du liquide.